OBRAZAC  3

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 96/18

Redni broj iz Amandmana V na Plan javnih nabavki: 88

Podgorica, 28.12.2018. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ROBE

# MM – Izmještanje mjernih mjesta –

# Partija 1: PMRO

# Partija 2: Ostali materijal

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	27

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	28

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	29

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	30

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	31

NASLOVNA STRANA PONUDE	32

SADRŽAJ PONUDE	33

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	34

FINANSIJSKI DIO PONUDE	40

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	42

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	43

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	44

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	45

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	47

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	59

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	64

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	65

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO | Lice/a za davanje informacija: Mirko Dedović |
| --- | --- |
| Adresa: Ivana Milutinovića br. 12 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 03099873 |
| Telefon: 020 408 366 | Faks: 020 408 366 |
| E-mail adresa: mirko.dedovic@cedis.me | Internet stranica (web): www.cedis.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

( Robe

- Opis predmeta javne nabavke

MM izmještanje mjernih mjesta - Partija 1: PMRO, Partija 2: Ostali materijal, stavka 88 iz Amandmana V na Plan javnih nabavki broj 10-10-53968 od 22.11.2018. godine.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

31000000-6 Elektricni uredaji, aparati, oprema i potrošna roba

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

( po partijama:

Partija 1: PMRO procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om                      179.000,00 € Partija 2: Ostali materijal procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om        316.000,00 €

UKUPNO:     495.000,00 €

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

( ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

- Nije potrebno.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba, dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

(uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Za Partiju 1: PMRO: Ponuđači su dužni uz ponudu priložiti sledeće uzorke: 1. - priključno mjerno razvodni ormar za jedno mjerno mjesto; - slobodnostojeće postolje; - pribor za montažu ormara na stub. 2. - priključno mjerno razvodni ormar za dva mjerna mjesta; - slobodnostojeće postolje; - pribor za montažu ormara na stub. Ponuđači su takođe dužni dostaviti: - šemu rasporeda opreme; - jednopolnu šemu; Za obje partije ponuđači su dužni dostaviti: - Izvod iz kataloga sa detaljnim prikazom ponuđene robe i opisom tehničkih karakteristika.

(drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Za Partiju 1: PMRO ponuđači su dužni dostaviti za PMRO za jedno mjerno mjesto i PMRO za dva mjerna mjesta: - atest i rezultate sa ispitivanja kućišta i ormara; - atest osigurač/rastavne sklopke; - atest redne stezaljke; - atest provodnika; - atest visokoučinskih osigurača; - atest samogasivosti materijala od kojeg je izrađena montažna ploča; - atest samogasivosti materijala od kojeg su izgrađena providna vrata; - atest samogasivosti materijala od kojeg je izrađena univerzalna ploča za brojilo; - kontrolni list za PMRO ormar u cjelini sa pripadajućom opremom; - ispitni list za PMRO ormar u cjelini sa pripadajućom opremom;

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

( da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora: 45 dana od dana zaključivanja Ugovora o javnoj nabavci.

b) Mjesto izvršenja ugovora je: Centralni magacin CEDIS-a u Podgorici.

XI Jezik ponude:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

(   kao i engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:

( tehničku dokumentaciju (Izvod iz kataloga, Opis tehničkih karakteristika; Atestnu dokumentaciju).

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

( najniža ponuđena cijena

broj bodova  	   100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 05.02.2019. godine do 09:00 sati.

Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12. Podgorica.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  05.02.2019. godine u 10:00 sati, u prostorijama CEDIS-a, na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: U roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu.

Način plaćanja je: virmanski.

(  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da u trenutku potpisivanja (a najkasnije u roku od 8 dana) od zaključivanja Ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da po kompletno završenom poslu Naručiocu preda za Partiju 1: PMRO:

( garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5 % od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti do isteka garantnog roka.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE

Partija 1: PMRO

| R.b. | Opis predmeta | Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PMRO | Priključno mjerno-razvodni ormar za jedno mjerno mjesto sa opremom za montažu na stub. Ormar je opremljen u svemu prema tehničkoj specifikaciji u prilogu. | kom | 600 |
|  |  | Priključno mjerno-razvodni ormar za dva mjerno mjesto sa opremom za montažu na stub. Ormar je opremljen u svemu prema tehničkoj specifikaciji u prilogu. | kom | 100 |
|  |  | Priključno mjerno-razvodni ormar za jedno mjerno mjesto sa opremom za montažu na postolju (slobodno stojeći). Ormar je opremljen u svemu prema tehničkoj specifikaciji u prilogu. | kom | 100 |
|  |  | Priključno mjerno-razvodni ormar za dva mjerna mjesta sa opremom za montažu na postolju (slobodno stojeći). Ormar je opremljen u svemu prema tehničkoj specifikaciji u prilogu. | kom | 50 |

Garantni rok: minimum 36 mjeseci od dana isporuke.

( Garancija kvaliteta:

- Ponuđači su obavezni da za ponuđenu robu uz ponudu dostave pisano ovlašćenje proizvođača ili zaustupnika proizvođača robe da je ponuđač ovlašćen da nudi robu u predmetnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja ovlašćenja od zastupnika neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik – generalni ili za konkretnu nabavku;

- Mjerna priključna kutija:

Opšti zahtjevi

Mjerna priključna kutija namijenjena je za povezivanje i razdvajanje mjernih strujnih i naponskih krugova na brojilo električne energije 3X100/√3/100V, 3x230/400 V, 5A.

MPK treba da obezbjedi sljedeće funkcije:

1.da efikasno štiti naponske mjerne krugove od kvarova

2.da omogući efikasno kratko spajanje mjernih strujnih krugova I odvajanje brojila od mjernih napona

3.da omogući efikasno plombiranje , odnosno neovlašćeni pristup osiguračima, kratkospojnicima I rednim stezaljkama.

Elementi MPK

a.Kućište MPK

Kućište MPK , klemišta kao i poklopac kućišta i  moraju  biti napravljeni od kvalitetnog materijala otpornog na mehaničke uticaje, vlagu   i  da je samogasivih osobina (ojačani  samogasivi  polikarbonat ). O ispunjenosti ovih uslova neophodno je dostaviti odgovarajuće sertifikate

b.Poklopac kućišta

Poklopac kućišta treba da bude proziran.Na kućištu treba da postoje odgovarajući otvori za uvod provodnika mjernih krugova.Na poklopcu kućišta je neophodno da bude prikazana odgovarajuća šema vezivanja.

c.Osigurači

Osigurači četvoropolni automatski.

Nazivni napon 1000V AC

Nazivna jačina struje (In) 2-4 A

Nazivna moć prekidanja struje kratkog spoja 10 kA

Karakteristika okidanja B

Stepen zastite: IP40

Presjek prikljucnih provodnika 1-4mm2

d.Redne stezaljke

Redne stezaljke treba da obezbjede sigurno pričvršćivanje čaura (hilzni) za  P/F provodnik 2,5 mm2, kao i efikasno i sigurno kratko vezivanje sekundarnih veza SMT-a i odvajanje naponskih mjernih  krugova od brojila.

e.Dimenzije

Dimenzije PMK  treba da budu maksimalno 25x15x10cm

Plastične plombe za ovjeru.

Plombe za zaštitu od neovlaštenog pristupa mjernom uređaju.

Plomba mora pružiti pouzdane podatke o neovlaštenom pristupu zaštićenim dijelovima mjernog uređaja ili priključno mjerenom ormaru kod potrošača. Providno kućište ima umetak u boji sa mehanizmom za zaključavanje u jednom smjeru. Kada se jednom zatvori, mehanizam za zaključavanje mora biti potpuno zatvoren, što znači da je neovlašteno oštećenje jasno vidljivo kroz providno kućište plombe.
Plomba se satoji iz tri dijela:
- žica ili sajla za pečaćenje,
- vanjsko kućište od providnog plastičnog materijala,
- unutrašnje kućište od PVC-a.
Vanjski i unutašnji dijelovi kućišta moraju biti konstruisani tako da se nakon sastavljanja ne može ponovno otvoriti bez lomljenja.
Vanjski i unutrašnji dijelovi kućišta prilikom montaže pružaju nemogućnost premještanja žica ili sajle za plombiranje, koje se preko njih izvlače.
Dužina žice ili sajle za plombiranje mora biti najmanje 20 cm.
Na vanjskoj strani kućišta mora biti ugraviran jedinstveni serijski broj plombe sa najmanje 7 laraktera. Početni serijski brojevi po orgnizacionim cjelinama CEDIS-a će biti dogovoreni prije isporuke.
Na spoljnoj strani kućišta mora biti dio reljefnih oznaka CEDIS-a od najmanje 5 znakova. Oznake i količina po komadu će biti dogovoreni prije isporuke.
Unutrašnji dio plombe mora biti raspoloživ u najmanje 16 različitih boja. Količine po boji će biti dogovorena prije isporuke.

## TEHNIČKI OPIS PRIKLJUČNO MJERNO RAZVODNOG ORMARA ZA INDIVIDUALNU GRADNJU

### Tehnički opis priključno mjerno razvodnog ormara za jedno mjerno mjesto  PMRO 1 MM

KUĆIŠTE PMRO:

Kućište PMRO-a treba da je klase zaštite II, mehaničke zaštite IP 54 sa samoventilacijom, izrađen od presovanog poliestera (SMC), otporan na udarce IK 10 i UV zrake, sa kosim krovom za montažu na slobodnostojećem postolju, zidu ili stubu i sa ravnim krovom za montažu u zid.

Kućište ormara mora da zadovolji sledeće pogonske uslove:

| Uslovi | Opseg |
| --- | --- |
| temperatura okoline | -250C do 550C |
| atmosferski uslovi | vnm 2000m, vlažnost kratkotrajno 100 % |
| prisustvo vode | AD5 |
| prisustvo prašine | AE4 |
| sunčevo zračenje | otporan na UV zrake |
| otpornost na gorenje UL94 | VO |
| otpornost na žar DIN 53459 | 2a |
| termička postojanost IEC216 | -400C do +2000C |

Minimalne dimenzije kućišta PMRO-a 260x600x250 mm. (širina x visina x dubina).

Prostor u unutrašnjosti ormara je podijeljen u dva dijela, dio za montažu brojila i priljučni dio kako je dato na crtežu “Šema rasporeda opreme ormara PMRO 1MM” koji je dat u prilogu ove tehničke dokumentacije..

| Opis | Min. širina (mm.) | Min. visina (mm.) | Min. dubina (mm.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimenzije ormara | 260 | 600 | 250 |
| Dimenzije dijela za mont. brojila | 245 | 310 | 250 |
| Dimenzije priključnog dijela | 245 | 250 | 250 |
| Dimenzije univerzalne ploče za brojilo | 190 | 310 | 10 |

U priključni dio ormara se montira sledeća oprema:

| Br. | Opis | Jedinica | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osigurač/rastavna sklopka za montažu visoko učinskih osigurača tipa NV0, nominalne struje 160A | Kompl. | 1 |
| 2 | Visoko učinski osigurači tipa NV0, naznačene struje od 25A do 50A | Kom. | 3 |
| 3 | Redna stezaljka za priključenje nultog provodnika minimalnog presjeka provodnika 35 mm2, sa dva zavrtnja po provodniku | Kom. | 1 |
| 4 | Glavni priključak (sabirnica) za uzemljenje objekta | Kompl. | 1 |
| 5 | Galvanska veza (most) za povezivanje glavnog priključka za uzmeljenje sa sabirnicom (stezaljkom) neutralnog provodnika | Kompl. | 1 |
| 6 | Ožičenje od osigurač/rastvaljača do brojila izvesti sa provodnikom tipa H07V-U 10 mm2 | Kompl. | 1 |
| 7 | Univerzalna ploča za brojilo | Kompl. | 1 |
| 8 | Redna stezaljka za priključenje izlaznog kabla minimalnog presjeka provodnika 16 mm2, sa dva zavrtnja po provodniku., sa mogućnošću plombiranja. Klema za nulti provodnik mora da bude posebno obilježena (plava boja, oznaka ili sl.) | Kom. | 4 |

Kompletna oprema u ormaru se montira na montažnu ploču izrađenu od izolacionog materijala.

Minimalne tehničke karakteristike ugrađene opreme

Minimalne dimenzije univerzalne ploče za brojilo su 310 x 190 x 10 mm. (visina x širina x dubina).

OSIGURAČ/RASTAVNA SKLOPKA:

Osigurač/rastavna sklopka mora biti u skladu sa standardom PN/EN 60947-1, PN/EN 60947-3 i PN/HD 60269-2-1. Minimalne tehničke karakteristike osigurač/rastavne sklopke:

Nominalna struja:			160A

Nominalni napona:			690V AC

Nominalna struja kratkog spoja:	100 kA

Nominalni izolacioni napon:		1.000 V AC

Nominalna frekvencija:		50 Hz

Stepen mehaničke zaštite :		IP20

Veličina uložaka:			NV0

Opseg radne temperature:		od -25 C do +55C

Osigurač/rastavna sklopka mora biti opremljena komorama za gašenje električnog luka. Osigurač/rastavna sklopka mora imati na poklopcu otvore za kontrolu ispravnosti visokoučinskih uložaka osigurača. Osigurač/rastavna sklopka mora imati mogućnost plombiranja.

OŽIČENJE:

Ožičenje u ormaru mora biti izvedeno provodnikom tipa H07V-U 10 mm2. Radi sigurnosti u ožičenju ormara, neophodno je da provodnici različitih faza imaju raznobojne izolacije po žilama:

| Faza | Boja |
| --- | --- |
| L1 | Crna |
| L2 | Crvena |
| L3 | Braon |
| N | Plava |

UVODNICE:

Ormar treba da je sa donje strane opremljen uvodnicama minimalne mehaničke zaštite IP 54 za uvod kablova 1x(4x35 mm2), 1x (4x16 mm2) i 1x(1x35 mm2)

VRATA ORMARA:

Ormar je opremljen sa dvostrukim vratima, “vrata ormara” i “unutrašnja vrata PMRO”

Vrata ormara treba da su izrađena od presovanog poliestera, sa nerđajućim mehanizmom za zatvaranje u tri tačke i ugradjenom univerzalnom polucilindar bravom mehanički zaštićenom od vanjskih uticaja i otpornom na smrzavanje.

Unutrašnja vrata PMRO se montiraju kao što je dato u prilogu “Šema rasporeda opreme ormara PRMO 1MM”. Na ovim vratima moraju postojati sledeći otvori:

-	otvor za uključenje/isključenje sklopke brojila

-	otvor za postavljanje optičke glave na brojilo

-	otvor za provjeru ispravnosti viskoko učinskih uložaka u osigurač/rastavnoj sklopki

Unutrašnja vrata PMRO moraju biti sa jedne strane opremljena šarkama za otvaranje i zatvaranje koja se ne mogu demontirati kada su vrata zatvorena i plombirana. Vrata moraju imati mogućnst plombiranja minimum u dvije tačke. Unutrašnja vrata PMRO se montiraju na udaljenosti 20 mm od displeja brojila. Dimenzije unutrašnjih vrata PMRO moraju biti takve da se vrata mogu otvoriti a istovremeno da po zatvaranju i plombiranju vrata ne može se izvšiti neovlašćen pristup opremi u ormaru. Minimalna debljina materijala od kojih su izrađena providna vrata je 3 mm.

KARAKTERISTIKE IZOLACIONOG MATERIJALA

Sav materijal koji se koristi u opremanju ormara (montažna ploča, univerzalna ploča brojila, providna vrata, osigurač/rastavna sklopka, kleme i sl.) moraju biti izrađeni od izolacionog materijala koji ne potpomaže gorenje tj od samogasivog materijala.

OPREMA ZA MONTAŽU ORMARA

Samostojeće kablovsko postolje treba da je minimalne visine 1.100 mm. Slobodno stojeće postolje se ukopava maksimalno u zemlju uz obavezu da donja visina priključno mjernog ormara je minimalno 500 mm od kote zemlje, dok je minimalna dubina ukopavanja slobodno stojećeg postolja u zemlju 600 mm.

U zavisnosti od načina montaže, ormari treba da su opremljeni sa:

-	priborom za ugradnju ormara u zid

-	priborom za montažu na zid

-	priborom za montažu na stub (drveni, betonski) do prečnika 300 mm.

PRIKLJUČNE STEZALJKE:

Sve redne stezaljke koje se nalaze u  polju Osigurača moraju biti za priključenje izlaznog kabla minimalnog presjeka provodnika do 16 mm2, sa dva zavrtnja po provodniku, sa mogućnošću plombiranja. Redne stezaljke za nulti i zaštitni provodnik moraju biti posebno obilježene (plava tj žuto/zelena boja, oznaka ili sl.).

UZORCI:

Uz ponudu obavezno treba priložiti sledeće uzorke:

-	priključno mjerno razvodni ormar za jedno mjerno mjesto

-	slobodnostojeće postolje

-	pribor za montažu ormara na stub

ATESTNA DOKUMENTACIJA:

Uz ponudu Ponuđač je u obavezi da uz ponudu dostavi :

-	atest i rezultate sa ispitivanja kućišta ormara

-	atest osigurač/rastavne sklopke

-	atest redne stezaljke

-	atest provodnika

-	atest visoko učinskih osigurača

-	atest samogasivosti materijala od kojeg je izrađena montažna ploča

-	atest samogasivosti materijala od kojeg su izrađena providna vrata

-	atest samogasivosti materijala od kojeg je izrađena univerzalna ploča za brojilo

Pored navedene atestne dokumentacije ponuđač je u obavezi dostaviti šemu rasporeda opreme, jednopolnu šemu, kontrolni list i ispitni list.

Minimalni garantni rok za isporučen i ugrađen priključno mjerno razvodni ormar je 3 godine.

MEMORANDUM PONUĐAČA

TABELA PONUĐENE OPREME

ZA OPREMANJE PRIKLJUČNO MJERNO RAZVODNOG ORMARA PMRO 1 MM

| Br | Oprema | Tip (Dimenzije) | Proizvođač | Zemlja porijekla | Pismeno ovlašćenje ponuđača od proizvođača opreme da je ovlašćen i osposobljen za isporuku i/ili servis opreme po tenderu (prilog) | Broj atesta ili sertifikata (dokaz o kvalitetu ponuđene opreme) (prilog) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ormar |  |  |  |  |  |
| 2 | Osigurač/rastavna sklopka |  |  |  |  |  |
| 3 | Uložak osigurača NV0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Redna stezaljaka za Nulu |  |  |  |  |  |
| 5 | Redna stezaljaka za izlazni kabal |  |  |  |  |  |
| 6 | Sabirnica za uzmeljenje |  |  |  |  |  |
| 7 | H07V-U provodnik |  |  |  |  |  |
| 8 | Montažna ploča |  |  |  |  |  |
| 9 | Univerzalna ploča brojila |  |  |  |  |  |
| 10 | Providna vrata |  |  |  |  |  |
| 11 | Uvodnice |  |  |  |  |  |
| 12 | Slobodnostojeće postolje |  |  |  |  |  |
| 13 | Pribor za ugradnju u zid |  |  |  |  |  |
| 14 | Pribor za ugradnju u zid |  |  |  |  |  |
| 15 | Pribor za ugradnju na zid |  |  |  |  |  |

Ponuđeni garantni rok za isporučen i ugrađen priključno mjerno razvodni ormar je _____ godina.

Tehničke opis priključno mjernog ormara za dva mjerna mjesta PMO 2MM

KUĆIŠTE PMRO:

Kućište PMRO-a treba da je klase zaštite II, mehaničke zaštite IP 54 sa samoventilacijom, izrađen od presovanog poliestera (SMC), otporan na udarce IK 10 i UV zrake, sa kosim krovom za montažu na slobodnostojećem postolju, zidu ili stubu i sa ravnim krovom za montažu u zid.

Kućište ormara mora da zadovolji sledeće pogonske uslove:

| Uslovi | Opseg |
| --- | --- |
| temperatura okoline | -250C do 550C |
| atmosferski uslovi | vnm 2000m, vlažnost kratkotrajno 100 % |
| prisustvo vode | AD5 |
| prisustvo prašine | AE4 |
| sunčevo zračenje | otporan na UV zrake |
| otpornost na gorenje UL94 | VO |
| otpornost na žar DIN 53459 | 2a |
| termička postojanost IEC216 | -400C do +2000C |

Minimalne dimenzije ormara su 400x600x250 mm. (širina x visina x dubina).

Prostor u unutrašnjosti ormara je podijeljen u dva dijela, dio za montažu brojila i priljučni dio kako je dato na crtežu “Šema rasporeda opreme ormara PMRO 2MM” koji je dat u prilogu ove tehničke dokumentacije..

| Opis | Min. širina (mm.) | Min. visina (mm.) | Min. dubina (mm.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimenzije ormara | 400 | 600 | 250 |
| Dimenzije dijela za mont. brojila | 380 | 310 | 250 |
| Dimenzije priključnog dijela | 380 | 250 | 250 |
| Dimenzije univerzalne ploče za brojilo | 190 | 310 | 10 |

U priključni dio ormara se montira sledeća oprema:

| Br. | Opis | Jedinica | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osigurač/rastavna sklopka za montažu visoko učinskih osigurača tipa NV0, nominalne struje 160A | Kompl. | 1 |
| 2 | Visoko učinski osigurači tipa NV0, naznačene struje od 25A do 50A | Kom. | 3 |
| 3 | Redna stezaljka za priključenje nultog provodnika minimalnog presjeka provodnika 35 mm2, sa dva zavrtnja po provodniku | Kom. | 1 |
| 4 | Glavni priključak (sabirnica) za uzemljenje objekta | Kompl. | 1 |
| 5 | Galvanska veza (most) za povezivanje glavnog priključka za uzmeljenje sa sabirnicom (stezaljkom) neutralnog provodnika | Kompl. | 1 |
| 6 | Ožičenje od osigurač/rastvaljača do brojila izvesti sa provodnikom tipa H07V-U 10 mm2 | Kompl. | 2 |
| 7 | Univerzalna ploča za brojilo | Kompl. | 2 |
| 8 | Redna stezaljka za priključenje izlaznog kabla minimalnog presjeka provodnika 16 mm2, sa dva zavrtnja po provodniku., sa mogućnošću plombiranja. Klema za nulti provodnik mora da bude posebno obilježena (plava boja, oznaka ili sl.) | Kom. | 8 |

Kompletna oprema u ormaru se montira na montažnu ploču izrađenu od izolacionog materijala.

Minimalne tehničke karakteristike ugrađene opreme

Minimalne dimenzije univerzalne ploče za brojilo su 310 x 190 x 10 mm. (visina x širina x dubina).

OSIGURAČ/RASTAVNA SKLOPKA:

Osigurač/rastavna sklopka mora biti u skladu sa standardom EN 60947-1, EN 60947-3 i HD 60269-2-1.

Minimalne tehničke karakteristike osigurač/rastavne sklopke:

- Nominalna struja:			160A

- Nominalni napona:			690V AC

- Nominalna struja kratkog spoja:	100 kA

- Nominalni izolacioni napon:		1.000 V AC

- Nominalna frekvencija:		50 Hz

- Stepen mehaničke zaštite :		IP20

- Veličina uložaka:			NV0

- Opseg radne temperature:		od -25 C do +55C

Osigurač/rastavna sklopka mora biti opremljena komorama za gašenje električnog luka. Osigurač/rastavna sklopka mora imati na poklopcu otvore za kontrolu ispravnosti visokoučinskih uložaka osigurača. Osigurač/rastavna sklopka mora imati mogućnost plombiranja

OŽIČENJE:

Ožičenje u ormaru mora biti izvedeno provodnikom tipa H07V-U 10 mm2. Radi sigurnosti u ožičenju ormara, neophodno je da provodnici različitih faza imaju raznobojne izolacije po žilama:

| Faza | Boja |
| --- | --- |
| L1 | Crna |
| L2 | Crvena |
| L3 | Braon |
| N | Plava |

UVODNICE:

Ormar treba da je sa donje strane opremljen uvodnicama minimalne mehaničke zaštite IP 54 za uvod kablova 1x(4x35 mm2), 1x (4x16 mm2) i 1x(1x35 mm2)

VRATA ORMARA:

Ormar je opremljen sa dvostrukim vratima, “vrata ormara” i “unutrašnja vrata PMRO”

Vrata ormara treba da su izrađena od presovanog poliestera, sa nerđajućim mehanizmom za zatvaranje u tri tačke i ugradjenom univerzalnom polucilindar bravom mehanički zaštićenom od vanjskih uticaja i otpornom na smrzavanje.

Unutrašnja vrata PMRO se montiraju kao što je dato u prilogu “Šema rasporeda opreme ormara PRMO 1MM”. Na ovim vratima moraju postojati sledeći otvori:

-	otvor za uključenje/isključenje sklopke brojila

-	otvor za postavljanje optičke glave na brojilo

-	otvor za provjeru ispravnosti viskoko učinskih uložaka u osigurač/rastavnoj sklopki

Unutrašnja vrata PMRO moraju biti sa jedne strane opremljena šarkama za otvaranje i zatvaranje koja se ne mogu demontirati kada su vrata zatvorena i plombirana. Vrata moraju imati mogućnst plombiranja minimum u dvije tačke. Unutrašnja vrata PMRO se montiraju na udaljenosti 20 mm od displeja brojila. Dimenzije unutrašnjih vrata PMRO moraju biti takve da se vrata mogu otvoriti a istovremeno da po zatvaranju i plombiranju vrata ne može se izvšiti neovlašćen pristup opremi u ormaru. Minimalna debljina materijala od kojih su izrađena providna vrata je 3 mm.

KARAKTERISTIKE IZOLACIONOG MATERIJALA

Sav materijal koji se koristi u opremanju ormara (montažna ploča, univerzalna ploča brojila, providna vrata, osigurač/rastavna sklopka, kleme i sl.) moraju biti izrađeni od izolacionog materijala koji ne potpomaže gorenje tj od samogasivog materijala.

OPREMA ZA MONTAŽU ORMARA

Samostojeće kablovsko postolje treba da je minimalne visine 1.100 mm. Slobodno stojeće postolje se ukopava maksimalno u zemlju uz obavezu da donja visina priključno mjernog ormara je minimalno 500 mm od kote zemlje, dok je minimalna dubina ukopavanja slobodno stojećeg postolja u zemlju 600 mm.

U zavisnosti od načina montaže, ormari treba da su opremljeni sa:

-	priborom za ugradnju ormara u zid

-	priborom za montažu na zid

-	priborom za montažu na stub (drveni, betonski) do prečnika 300 mm.

PRIKLJUČNE STEZALJKE:

Sve redne stezaljke koje se nalaze u  polju Osigurača moraju biti za priključenje izlaznog kabla minimalnog presjeka provodnika do 16 mm2, sa dva zavrtnja po provodniku, sa mogućnošću plombiranja. Redne stezaljke za nulti i zaštitni provodnik moraju biti posebno obilježene (plava tj žuto/zelena boja, oznaka ili sl.).

UZORCI:

Uz ponudu obavezno treba priložiti sledeće uzorke:

-	priključno mjerno razvodni ormar za dva mjerna mjesta

-	slobodnostojeće postolje

-	pribor za montažu ormara na stub

ATESTNA DOKUMENTACIJA:

Uz ponudu Ponuđač je u obavezi da uz ponudu dostavi :

-	atest i rezultate sa ispitivanja kućišta ormara

-	atest osigurač/rastavne sklopke

-	atest redne stezaljke

-	atest provodnika

-	atest visoko učinskih osigurača

-	atest samogasivosti materijala od kojeg je izrađena montažna ploča

-	atest samogasivosti materijala od kojeg su izrađena providna vrata

-	atest samogasivosti materijala od kojeg je izrađena univerzalna ploča za brojilo

Pored navedene atestne dokumentacije proizvođač mora dostaviti šemu rasporeda opreme, jednopolnu šemu, kontrolni list i ispitni list.

Minimalni garantni rok za isporučen i ugrađen priključno mjerni ormar je 3 godine.

MEMORANDUM PONUĐAČA

TABELA PONUĐENE OPREME

ZA OPREMANJE PRIKLJUČNO MJERNO RAZVODNOG ORMARA PMO 2MM

| Br | Oprema | Tip (Dimenzije) | Proizvođač | Zemlja porijekla | Pismeno ovlašćenje ponuđača od proizvođača opreme da je ovlašćen i osposobljen za isporuku i/ili servis opreme po tenderu (prilog) | Broj atesta ili sertifikata (dokaz o kvalitetu ponuđene opreme) (prilog) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ormar |  |  |  |  |  |
| 2 | Osigurač/rastavna sklopka |  |  |  |  |  |
| 3 | Uložak osigurača NV0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Redna stezaljaka za Nulu |  |  |  |  |  |
| 5 | Redna stezaljaka za izlazni kabal |  |  |  |  |  |
| 6 | Sabirnica za uzmeljenje |  |  |  |  |  |
| 7 | H07V-U provodnik |  |  |  |  |  |
| 8 | Montažna ploča |  |  |  |  |  |
| 9 | Univerzalna ploča brojila |  |  |  |  |  |
| 10 | Providna vrata |  |  |  |  |  |
| 11 | Uvodnice |  |  |  |  |  |
| 12 | Slobodnostojeće postolje |  |  |  |  |  |
| 13 | Pribor za ugradnju u zid |  |  |  |  |  |
| 14 | Pribor za ugradnju u zid |  |  |  |  |  |
| 15 | Pribor za ugradnju na zid |  |  |  |  |  |

Ponuđeni garantni rok za isporučen i ugrađen priključno mjerni ormar je _____ godina.

Partija 2: Ostali materijal

| R.b. | Opis predmeta | Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ostali materijal | SKS XOO-A 2x16 mm²; 0,6/1 kV | m | 10000 |
|  |  | SKS XOO-A 4x16 mm²; 0,6/1 kV | m | 30000 |
|  |  | SKS XOO/O-A 3x35+54,6 mm²; 0,6/1 kV | m | 500 |
|  |  | Energetski kabl NYY-O 4X16 mm², 0,6/1 kV (Oznaka po JUS PP00) | m | 3000 |
|  |  | Energetski kabl NYY –AO 4X25 mm², 0,6/1 kV (Oznaka po JUS PP00) | m | 1.600 |
|  |  | Energetski kabl NYY-O 4x25 mm2, 0,6/1 kV Standard: DIN VDE 0276-603 (Oznaka po JUS PP00) | m | 500 |
|  |  | Kabl NYY-J 5x2,5 mm², 0,6/1 kV | m | 500 |
|  |  | Kabl NYY 3x2,5 mm², 0,6/1 kV | m | 500 |
|  |  | Izolovane stezaljke sa probijanjem izolacije kod niskonaponskog samonosivog kablovskog snopa. Primjena kod presjeka: glavnog voda 16mm2 - 95 mm2, a odvojnog 4mm2 - 35 mm2 Na primjer kao stezaljke koda K 332 oznake LT CBS/CT 95 proizvodnje MICHAUD ili ekvivalent Standard: NF C 33-020 | kom. | 8000 |
|  |  | Izolovane stezaljke sa probijanjem izolacije kod niskonaponskog samonosivog kablovskog snopa. Primjena kod presjeka: glavnog voda 25mm2 - 95 mm2, a odvojnog 25mm2 - 95 mm2 Na primjer kao stezaljke koda K 365 oznake CDRS/CT 95-95 proizvodnje MICHAUD ili ekvivalent Standard: NF C 33-020 | kom. | 3000 |
|  |  | Finolicnasti Cu provodnik P/F 2,5 mm² bijeli | m | 5.000 |
|  |  | Finolicnasti Cu provodnik P/F 2,5 mm² braon | m | 5.000 |
|  |  | Finolicnasti Cu provodnik P/F 2,5 mm² žuto-zeleni | m | 5.000 |
|  |  | Finolicnasti Cu provodnik P/F 2,5 mm² crni | m | 5.000 |
|  |  | Finolicnasti Cu provodnik P/F 2,5 mm² plavi | m | 15.000 |
|  |  | Finolicnasti Cu provodnik P/F 6 mm² crni | m | 2.500 |
|  |  | Finolicnasti Cu provodnik P/F 6 mm² plavi | m | 2.500 |
|  |  | Finolicnasti Cu provodnik P/F 6 mm² braon | m | 200 |
|  |  | Finolicnasti Cu provodnik P/F 6 mm² crveni | m | 2.500 |
|  |  | Finolicnasti Cu provodnik P/F 10 mm² žuto-zelena | m | 3000 |
|  |  | Fleksibilni termoplastični bužir Φ 32 mm, samogasivi i otporan na udarce za zaštitu energetkih provodnika. Plastificirani PVC s krutom PVC spiralom, debljina zida 3 mm. | m | 7000 |
|  |  | Mjerna priključna kutija prema specifikaciji u prilogu | kom | 200 |
|  |  | Stezaljka za SKS zatezna 16-25 mm² | kom | 2000 |
|  |  | Stezaljka za SKS nosna 16-25 mm² | kom | 2000 |
|  |  | Kombinovana odvojna stezaljka Al-Cu, 6-35 mm² | kom | 2000 |
|  |  | Strujna stezaljka Al 16-35 mm² | kom | 1.400 |
|  |  | Strujna stezaljka Al 35-50 mm² | kom | 450 |
|  |  | Izolov.vodoza.stez. 16-25/35-70 mm | kom | 1.400 |
|  |  | Redne stezaljke 25-35 mm², 500V 110⁰C; Sistem vješanja na šinu DIN 35; Kućiste je izrađeno od plastične mase u kategoriji samogasivosti Vo. Na primjer kao tip RS 25-35/1 proizvođača "Sintermetal" ili ekvivalent. | kom | 2000 |
|  |  | Redne stezaljke 4-16 mm², 500V 110⁰C; Sistem vješanja na šinu DIN 35; Kućiste je izrađeno od plastične mase u kategoriji samogasivosti Vo. Na primjer kao tip RS 4-16/1 proizvođača "Sintermetal" ili ekvivalent. | kom | 2000 |
|  |  | Škaro klema 4-16 mm² | kom | 500 |
|  |  | Izolovana hilzna 2,5 mm² | kom | 13.000 |
|  |  | Izolovana hilzna 6 mm² | kom | 6.000 |
|  |  | Izolovana hilzna 10 mm² | kom | 5.000 |
|  |  | Izolovana okasta stopica 6mm2 | kom | 1.200 |
|  |  | Izolovana okasta stopica 10mm2 | kom | 500 |
|  |  | Cjevasta kablovska stopica za gnječenje Cu 10/8 mm² | kom | 2.100 |
|  |  | Cjevasta kablovska stopica za gnječenje Cu 16/8 mm² | kom | 2.800 |
|  |  | Cjevasta kablovska stopica za gnječenje Cu 25/8 mm² | kom | 1.400 |
|  |  | Cjevasta kablovska stopica za gnječenje Al-Cu 16/8 mm² | kom | 2.100 |
|  |  | Cjevasta kablovska stopica za gnječenje Al-Cu 25/8 mm² | kom | 2.800 |
|  |  | Cjevasta kablovska stopica za gnječenje Al-Cu 35/8 mm² | kom | 1.400 |
|  |  | Vijčana kablovska stopica Cu 10/8mm² | kom | 300 |
|  |  | Vijčana kablovska stopica Cu 16/8mm² | kom | 300 |
|  |  | Vijčana kablovska stopica Cu 25/8mm² | kom | 300 |
|  |  | Stopica viljuškasta Cu 2,5 mm² | kom | 600 |
|  |  | Kablovska spojna čaura za gnječenje Cu, 10 mm² | kom | 700 |
|  |  | Kablovska spojna čaura za gnječenje Cu, 16 mm² | kom | 700 |
|  |  | Kablovska spojna čaura za gnječenje Al, 16 mm² | kom | 700 |
|  |  | Kablovska spojna čaura za gnječenje Al, 25 mm² | kom | 700 |
|  |  | Traka perforirana 25mm | m | 2.000 |
|  |  | FE-ZN traka 25x4 mm | kg | 200 |
|  |  | Jednopolni automatski osigurači 32A; C karekteristike; 6kA | kom | 1.000 |
|  |  | Jednopolni automatski osigurači 40A; C karekteristike; 6kA | kom | 400 |
|  |  | Jednopolni automatski osigurači 2A; C karekteristike | kom | 400 |
|  |  | Rastavljač-osigurač za cilindrične topljive uloške do 16A | kom | 400 |
|  |  | Cilindrične topljivI ulošci 2A, 6kA. | kom | 450 |
|  |  | Niskonaponski visokoučinski osigurači NVO0 40A gL/gG 500v AC | kom | 2.000 |
|  |  | Niskonaponski visokoučinski osigurači NVO0 63A gL/gG 500v AC | kom | 1.800 |
|  |  | Niskonaponski visokoučinski osigurači NVO0 80A gL/gG 500v AC | kom | 800 |
|  |  | Niskonaponski visokoučinski osigurači NVO0 100A gL/gG 500v AC | kom | 600 |
|  |  | Niskonaponski visokoučinski osigurači NVO1 125A gL/gG 500v AC | kom | 200 |
|  |  | Niskonaponski visokoučinski osigurači NVO0 160A gL/gG 500v AC | kom | 100 |
|  |  | Osigurač/rastavka sklopka za montažu visokoučinskih osigurača NVO 160A. | kom | 100 |
|  |  | Plastične vezice (100kom), dimenzije 3,6x300mm. Boja crna. | pak | 80 |
|  |  | Izolir traka 19mmx20m. Boja Crna. | kom | 4000 |
|  |  | Elektrolitički kondenzator 470μF±20%, 50 V c.c., +105°C , lifetime 7000h, ripple 1220mA, o.o6ohm, pitch 5 | kom | 1000 |
|  |  | Kondezatori za prigušenje šuma u PLC komunikaciji (MKP62 305 X2 106K) | kom | 4000 |
|  |  | Plombe olovne, prečnik je 10mm, debljina 6mm | kg | 80 |
|  |  | baterije litijum CR 2032 | kom | 100 |
|  |  | Toplo skupljajuća spojnica (1kV kablove sa 4 izolovane žile) za kablove preseka 10-35mm² tipa (Rayhem ili ekvivalentno), sa čaurom. | kom | 2500 |
|  |  | samourezujući vijak za lim 7504 N 4.8x19 | kom | 20000 |
|  |  | samourezujući vijak za lim 7504 N 4.8x25 | kom | 5000 |
|  |  | Vijak za PVC, 3.9x40 (samorezac) | kom | 500 |
|  |  | Vijak za PVC, 3.9x25 (samorezac) | kom | 1500 |
|  |  | Plastične plombe za ovjeru. Specifikacija u prilogu | kom | 1000 |
|  |  | Šarafi M8 sa maticom, dužina 40 mm, navoj cijelom dužinom. | kom | 30000 |
|  |  | Samonarezujuči šarafi 3X25mm, glava šarafa je za odvijač (PH2 nastavak), ravna. | kom | 15000 |
|  |  | Šaraf M6,sa maticom, dužina 30 mm, navoj cijelom dužinom. | kom | 27000 |
|  |  | samourezujući vijak za lim 7504 K 6.3X50 | kom | 2000 |
|  |  | podloške 5x15 | kom | 2000 |
|  |  | podloške 6x18 | kom | 2000 |
|  |  | Katanac kat.30 | kom | 500 |
|  |  | Podloška elastična Fi =6 | Kom | 7000 |
|  |  | Podloška elastična Fi =8 | Kom | 3500 |
|  |  | Vijak smonarezujući Fi = 3,5 x 22 mm, glava šarafa je za odvijač (PH2 nastavak), ravna. | Kom | 30000 |
|  |  | Sprej protiv insekata 300ml | kom | 200 |
|  |  | Žica za plombiranje | m | 1000 |
|  |  | Osigurač/rastavna sklopka za montažu visokoučinskih osigurača tipa NV0,nominalne struje 160A | kom | 40 |
|  |  | Osigurač/rastavna sklopka za montažu visokoučinskih osigurača tipa NV0,nominalne struje 250 A | kom | 30 |
|  |  | Osigurač/rastavna sklopka za montažu visokoučinskih osigurača tipa NV0,nominalne struje 400A | kom | 30 |

( Garancija kvaliteta:

- Ponuđači su obavezni da za ponuđenu robu (stavke 1-8; stavke 11-21 tabele) uz ponudu dostave pisano ovlašćenje proizvođača ili zaustupnika proizvođača robe da je ponuđač ovlašćen da nudi robu u predmetnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja ovlašćenja od zastupnika neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik – generalni ili za konkretnu nabavku;

( Način sprovođenja kontrole kvaliteta:

- Isporučilac je dužan da prilikom isporuke preda ovlašćenim predstavnicima Naručioca atestnu dokumentaciju kojom se potvrđuju tehničke karakteristike ponuđene robe.

-  Ovlašćeni predstavnici Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu atestne dokumentacije isporučene robe u smislu da li isporučena roba odgovara robi koja je ponuđena

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

CEDIS DOO Podgorica

Broj: 10-10-60850/1

Podgorica: 27.12.2018. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Zoran Đukanović, kao ovlašćeno lice CEDIS d.o.o. Podgorica daje

I z j a v u

da će CEDIS d.o.o. Podgorica, shodno Amandmanu V na Plan javnih nabavki broj 10-10-53968 od 22.11.2018. godine i Ugovoru o javnoj nabavci roba po partijama MM – Izmještanje mjernih mjesta - Partija 1: PMRO , Partija 2: Ostali materijal, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Izvršni direktor

Zoran Đukanović

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

CEDIS DOO Podgorica

Broj: 10-10-60850/2

Podgorica: 27.12.2018. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke shodno Amandmanu V na Plan javnih nabavki broj 10-10-53968 od 22.11.2018. godine, za nabavku robe po partijama: MM – Izmještanje mjernih mjesta - Partija 1: PMRO , Partija 2: Ostali materijal, stavka 88, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Zoran Đukanović ______________________

s.r.

Službenik za javne nabavke Mirko Dedović ______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke Jovan Milović _____________________

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

CEDIS DOO Podgorica

Broj: 10-10-60850/3

Podgorica: 27.12.2018. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke shodno Amandmanu V na Plan javnih nabavki broj 10-10-53968 od 22.11.2018. godine, za nabavku robe po partijama: MM – Izmještanje mjernih mjesta - Partija 1: PMRO , Partija 2: Ostali materijal, stavka 88, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

| Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Mirko Dedović, dipl.pravnik |
| --- | --- |
|  | s.r |
| Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Milena Savić, dipl.ecc. |
|  | s.r. |
| Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Veljko Knežević, dipl.pravnik |
|  | s.r. |
| Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Boris Cvetković, dipl.el.ing. |
|  | s.r. |
| Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Slaven Miljanić, dipl.el.ing. |
|  | s.r. |

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

( Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Za izbor najpovoljnije ponude, primjenom kriterijuma najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje, uzimaju se ponuđene cijene sa uračunatim popustom, date od strane ponuđača, čije su ponude ispravne.

Maksimalan broj bodova, po ovom kriterijumu dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu sa uračunatim popustom, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom kriterijumu, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova = C (Najniža ponuđena cijena sa uračunatim popustom) / C (Ponuđena cijena sa uračunatim popustom) * 100

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

## NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

(Partiju ____1____ :  PMRO

(broj partije)             (opis predmeta nabavke po partiji)

(Partiju ____2____ :  Ostali materijal

(broj partije)             (opis predmeta nabavke po partiji)

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

- Ostala dokumentacija (katalozi, fotografije, publikacije i slično)

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

( Samostalna ponuda

( Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

( Zajednička ponuda

( Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

Partija 1 : PMRO

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a (€) | ukupan iznos bez pdv-a (€) | pdv (€) | ukupan iznos sa pdv-om (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Rok i način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Partija 2 : Ostali materijal

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a (€) | ukupan iznos bez pdv-a (€) | pdv (€) | ukupan iznos sa pdv-om (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok i način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

M.P.	___________________________

(svojeručni potpis)

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

# DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

- Nije potrebno.

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

(uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Za Partiju 1: PMRO: Ponuđači su dužni uz ponudu priložiti sledeće uzorke: 1. - priključno mjerno razvodni ormar za jedno mjerno mjesto; - slobodnostojeće postolje; - pribor za montažu ormara na stub. 2. - priključno mjerno razvodni ormar za dva mjerna mjesta; - slobodnostojeće postolje; - pribor za montažu ormara na stub. Ponuđači su takođe dužni dostaviti: - šemu rasporeda opreme; - jednopolnu šemu. Za obje partije ponuđači su dužni dostaviti: - Izvod iz kataloga sa detaljnim prikazom ponuđene robe i opisom tehničkih karakteristika..

(drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Za Partiju 1: PMRO ponuđači su dužni dostaviti za PMRO za jedno mjerno mjesto i PMRO za dva mjerna mjesta: - atest i rezultate sa ispitivanja kućišta i ormara; - atest osigurač/rastavne sklopke; - atest redne stezaljke; - atest provodnika; - atest visokoučinskih osigurača; - atest samogasivosti materijala od kojeg je izrađena montažna ploča; - atest samogasivosti materijala od kojeg su izgrađena providna vrata; - atest samogasivosti materijala od kojeg je izrađena univerzalna ploča za brojilo; - kontrolni list za PMRO ormar u cjelini sa pripadajućom opremom; - ispitni list za PMRO ormar u cjelini sa pripadajućom opremom.

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC  R4

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje Da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica – CEDIS, sa sjedištem u Podgorici, ulica Ivana Milutinovića br. 12, PIB: 03099873; PDV: 30/31-16162-1; Broj žiro računa: 535-15969-90 kod Prve banke Crne Gore; koga po Odluci Odbora direktora broj 10-01-3783 od 29.07.2016. godine zastupa Izvršni direktor Zoran Đukanović (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Isporučilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija broj: 96/18 od 28.12.2018. godine za otvoreni postupak za nabavku roba -  po partijama, MM-Izmještanje mjernih mjesta - Partija 1: PMRO ; Partija 2: Ostali materijal. Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _______________.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka robe za potrebe Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica MM - Izmještanje mjernih mjesta - Partija 1: PMRO. Ponuda Isporučioca i specifikacija integrisane su u odredbama ovog Ugovora.

##### Član 2.

Isporučilac se obavezuje da Naručiocu isporuči robu specificiranu članom 1 ovog Ugovora, a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Isporučiocu vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br.____________od___________ godine.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna cijena za robe iz člana 1 ovog Ugovora bez PDV-a iznosi  _____________€.

PDV iznosi  ____________€.

Ukupna cijena za robe iz člana 1 ovog Ugovora, sa PDV-om, iznosi ____________ €.

Jedinične i ukupna ponuđena cijena, način plaćanja i ostali uslovi iz Ponude su integrisani u odredbama ovog Ugovora.

U cijenu su ukljčeni troškovi za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranja prilikom transporta, troškovi carine, kao i troškovi istovara kod Naručioca, što znači da padaju na teret Isporučioca.

Član 4.

Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu od strane Isporučioca prema Sektoru za komercijalne poslove, na adresu: Ivana Milutinovića br. 12 u Podgorici, sa naznakom za Bojana Tamindžija, šef Službe za operativne nabavke.

Sve uplate se vrše na žiro račun Isporučioca br. _____________ kod ___________.

ROK, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5.

Isporučilac se obavezuje da će robe navedene u članu 1 ovog Ugovora isporučiti u roku od 45 dana računajući od dana zaključivanja ovog Ugovora.

Mjesto izvršenja Ugovora je centralni magacin CEDIS-a u Podgorici.

Po završetku primopredaje ugovorene robe, ovlašćena lica Naručioca su obavezna da sačine zapisnik koji potpisuju predstavnici ugovornih strana. Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrše ovlašćena lica Naručioca, na lokaciji isporuke, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Isporučioca.

Član 6.

Isporučilac će najmanje 3 dana prije isporuke pisanim putem (e-mail,fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno na email veselinka.vukovic@cedis.me dostaviti skeniranu, odnosno kopiju otpremnice za robu koja je predmet Ugovora. Tel. za kontakt +382 67 477 408.

Roba može biti dopremljena svakog radnog dana u radno vrijeme do 14 časova. Subotom i nedeljom isporuka može se vršiti samo uz prethodni dogovor Naručioca i Isporučioca.

Član 7.

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije Ugovora ostvarivaće se slanjem potpisanih i ovjerenih akata putem email-a ili fax-a. Osobe za komunikaciju su:

Za Isporučioca:	Za Naručioca:

Boris Cvetković

Tel:                                                                Tel: +382 67 302 030

e-mail:	e-mail: boris.cvetkovic@cedis.me

Zvaničnu komunikaciju u vezi sa finansijskim pitanjima vezanim za realizaciju Ugovora ostvarivaće se putem email komunikacije. Osobe za komunikaciju su:

Za Isporučioca:	Za Naručioca:

Veselinka Vuković

Tel:	Tel:  +382 67 477 408

Email:	e-mail: veselinka.vukovic@cedis.me

Ugovorne strane se obavezuju da pravovremeno obavijeste drugu stranu u slučaju promjene podataka osoba za komunikaciju, a najkasnije 7 dana od nastanka promjene.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 8.

Isporučilac se obavezuje:

- Da navedene robe isporuči u svemu prema ponudi br. _______ od_________;

- Da dostavi zahtijevanu tehničku dokumentaciju za robu koja je predmet nabavke;

- Da odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

- Da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana krivicom lica koje vrše isporuku robe;

- Da dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje posla.

Član 9.

Naručilac se obavezuje:

- Da Isporučioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za primopredaju ugovorene robe;

- Da ovlašćeni predstavnik Naručioca prisustvuje primopredaji robe;

- Da obezbijedi Isporučiocu pravo pristupa lokaciji predviđenoj za isporuku robe;

- Da Isporučiocu izvrši plaćanje za isporučenu robu na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

Član 10.

Isporučilac će postupiti po primjedbama Naručioca bez posebne naknade, ukoliko takve primjedbe ne predstavljaju promjenu ugovorenog obima posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u izvršenju posla pisanim putem pozove Isporučioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Isporučilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac može angažovati treće lice na teret Isporučioca.

POTVRDA O IZVRŠENJU UGOVORA

Član 11.

Izvršavanje ugovornih obaveza Isporučioca se smatra završenim kada Naručilac i Isporučilac  potpišu Zapisnik o prijemu robe  u kojem je naveden datum isporuke ugovorene robe (datum izvršenja ugovora).

Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Zapisnik o prijemu robe smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovornih obaveza od strane Izvršioca. Po izdavanju Zapisnika o prijemu robe, Naručilac preuzima punu odgovornost za bezbijednost isporučene robe.

GARANTNI ROK

Član 12.

Isporučilac garantuje da je ponudjena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Isporučilac se obavezuje da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja naručioca.

Garancija na ugovorenu robu je _____ mjeseci i teče od dana primopredaje robe.

Ako se prilikom primopredaje zapisnički utvrdi da roba koju je Isporučilac isporučio Naručiocu ima nedostatke, Isporučilac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi o svom trošku otklonio uočene nedostatke istaknute od strane Naručioca. Nakon otklanjanja nedostataka, Isporučilac je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca određenu članom 5 ovog Ugovora. Garantni rok miruje za vrijeme otklanjanja nedostataka, a u slučaju zamjene sva zamjenjena roba podliježe novom garantnom roku u naznačenom trajanju, počev od dana završetka zamjene.

GARANCIJE

Član 13.

Isporučilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora (a najkasnije u roku od 8 dana) preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od  _______________ € (i slovima: ______________________ Eura), što čini 5% vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti i sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Isporučilac je dužan da po kompletno završenom poslu Naručiocu preda garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od _______________ € (______________________ Eura), što čini 5 % od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti do isteka garantnog roka.

UGOVORNA KAZNA

Član 14.

Ako Isporučilac zakasni sa isporukom robe svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupne ugovorne vrijednosti roba, s tim što iznos ovako određene ugovorne kazne ne može preći 10% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Isporučioca obaveze da u cjelosti završi isporuku ugovorene robe. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka isporuke ugovorene robe u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Isporučilac dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

RASKID UGOVORA

Član 15.

Naručilac ima pravo da raskine ovaj Ugovor u slučaju da Isporučilac:

- Ne dostavi Garanciju za dobro izvršenje posla u roku definisanim članom 13 ovog Ugovora

- Ne postupi po zahtjevu Naručioca za otklanjanje nedostataka i ne otkloni iste u roku od 30 dana;

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz Ponude Isporučioca br. ______ od ________;

- Na bilo koji način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

- Neopravdano ne pristupi poslovima u cilju isporuke ugovorene robe;

- Obavijesti Naručioca podnošenjem saopštenja o novonastaloj finansijskoj situaciji iz kojeg Naručilac može da objektivno zaključi da Isporučilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze ili ako Isporučilac ne podnese takvo saopštenje, a Naručilac u svakom slučaju donese objektivan zaključak da Isporučilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze zbog finansijske situacije Izvršioca;

- Ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja;

- Preda ili ponudi (neposredno ili posredno) nekom licu mito, poklon, napojnicu, proviziju ili neku drugu stvar od vrijednosti kao podsticaj ili nagradu:

  - Za činjenje ili nečinjenje u vezi Ugovora,

  - Za favorizovanje ili nefavorizovanje nekog lica u vezi Ugovora

  - Ili ako bilo koji Isporučiočev službenik, zastupnik ili neko drugo lice preda ili ponudi (neposredno ili posredno) bilo kom licu bilo koji pomenuti podsticaj ili nagradu.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom ukoliko Isporučilac ne sanira takve događaje ili okolnosti u otkaznom roku.

Po raskidu Ugovora, Naručilac može da aktivira garanciju za dobro izvršenje posla.

Član 16.

Isporučilac ima pravo da raskine Ugovor ako:

- Naručilac u bitnoj mjeri ne izvršava svoje ugovorne obaveze vezano za plaćanje za isporučenu robu;

- Duža obustava posla utiče na cjelokupne ugovorene obaveze bez krivice Isporučioca;

- Naručilac ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dijela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja.

U svakom od ovih slučajeva, Isporučilac ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana. Međutim u slučaju pod (c) ima pravo na trenutni raskid Ugovora.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 17.

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

ANTIKORUPTIVNA KLAUZULA

Član 18.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

PRIMJENA PROPISA

## Član 19.

Za sve što nije predvidjeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 20.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

## Član 21.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Isporučiocu, a 2 (dva) primjerka ostaju Naručiocu.

I S P O R U Č I L A C                                                                    N A R U Č I L A C

_____________________________                                             _______________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI ZA PARTIJU 2

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica – CEDIS, sa sjedištem u Podgorici, ulica Ivana Milutinovića br. 12, PIB: 03099873; PDV: 30/31-16162-1; Broj žiro računa: 535-15969-90 kod Prve banke Crne Gore; koga po Odluci Odbora direktora broj 10-01-3783 od 29.07.2016. godine zastupa Izvršni direktor Zoran Đukanović (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Isporučilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija broj: 96/18 od 28.12.2018. godine za otvoreni postupak za nabavku roba -  po partijama, MM-Izmještanje mjernih mjesta - Partija 1: PMRO ; Partija 2: Ostali materijal. Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _______________.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka robe za potrebe Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica MM-Izmještanje mjernih mjesta - Partija 2: Ostali materijal. Ponuda Isporučioca i specifikacija integrisane su u odredbama ovog Ugovora.

##### Član 2.

Isporučilac se obavezuje da Naručiocu isporuči robu specificiranu članom 1 ovog Ugovora, a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Isporučiocu vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br.____________od___________ godine.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna cijena za robe iz člana 1 ovog Ugovora bez PDV-a iznosi  _____________€.

PDV iznosi  ____________€.

Ukupna cijena za robe iz člana 1 ovog Ugovora, sa PDV-om, iznosi ____________ €.

Jedinične i ukupna ponuđena cijena, način plaćanja i ostali uslovi iz Ponude su integrisani u odredbama ovog Ugovora.

U cijenu su ukljčeni troškovi za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranja prilikom transporta, troškovi carine, kao i troškovi istovara kod Naručioca, što znači da padaju na teret Isporučioca.

Član 4.

Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu od strane Isporučioca prema Sektoru za komercijalne poslove, na adresu: Ivana Milutinovića br. 12 u Podgorici, sa naznakom za Bojana Tamindžija, šef Službe za operativne nabavke.

Sve uplate se vrše na žiro račun Isporučioca br. _____________ kod ___________.

ROK, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5.

Isporučilac se obavezuje da će robe navedene u članu 1 ovog Ugovora isporučiti u roku od 45 dana računajući od dana zaključivanja ovog Ugovora.

Mjesto izvršenja Ugovora je centralni magacin CEDIS-a u Podgorici.

-  Način sprovođenja kontrole kvaliteta:

Isporučilac je dužan da prilikom isporuke preda ovlašćenim predstavnicima Naručioca atestnu dokumentaciju kojom se potvrđuju tehničke karakteristike ponuđene robe.

Ovlašćeni predstavnici Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu atestne dokumentacije isporučene robe u smislu da li isporučena roba odgovara robi koja je ponuđena

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje ugovorene robe, ovlašćena lica Naručioca su obavezna da sačine zapisnik koji potpisuju predstavnici ugovornih strana. Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrše ovlašćena lica Naručioca, na lokaciji isporuke, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Isporučioca.

Član 6.

Isporučilac će najmanje 3 dana prije isporuke pisanim putem (e-mail,fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno na email veselinka.vukovic@cedis.me dostaviti skeniranu, odnosno kopiju otpremnice za robu koja je predmet Ugovora. Tel. za kontakt +382 67 477 408.

Roba može biti dopremljena svakog radnog dana u radno vrijeme do 14 časova. Subotom i nedeljom isporuka može se vršiti samo uz prethodni dogovor Naručioca i Isporučioca.

Član 7.

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije Ugovora ostvarivaće se slanjem potpisanih i ovjerenih akata putem email-a ili fax-a. Osobe za komunikaciju su:

Za Isporučioca:	Za Naručioca:

Boris Cvetković

Tel:                                                                Tel: +382 67 302 030

e-mail:	e-mail: boris.cvetkovic@cedis.me

Zvaničnu komunikaciju u vezi sa finansijskim pitanjima vezanim za realizaciju Ugovora ostvarivaće se putem email komunikacije. Osobe za komunikaciju su:

Za Isporučioca:	Za Naručioca:

Veselinka Vuković

Tel:	Tel:  +382 67 477 408

Email:	e-mail: veselinka.vukovic@cedis.me

Ugovorne strane se obavezuju da pravovremeno obavijeste drugu stranu u slučaju promjene podataka osoba za komunikaciju, a najkasnije 7 dana od nastanka promjene.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 8.

Isporučilac se obavezuje:

- Da navedene robe isporuči u svemu prema ponudi br. _______ od_________;

- Da dostavi zahtijevanu tehničku dokumentaciju za robu koja je predmet nabavke;

- Da odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

- Da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana krivicom lica koje vrše isporuku robe;

- Da dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje posla.

Član 9.

Naručilac se obavezuje:

- Da Isporučioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za primopredaju ugovorene robe;

- Da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlašćenog predstavnika i prisustvuje primopredaji iste;

- Da obezbijedi Isporučiocu pravo pristupa lokaciji predviđenoj za isporuku robe;

- Da Isporučiocu izvrši plaćanje za isporučenu robu na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

Član 10.

Isporučilac će postupiti po primjedbama Naručioca bez posebne naknade, ukoliko takve primjedbe ne predstavljaju promjenu ugovorenog obima posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u izvršenju posla pisanim putem pozove Isporučioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Isporučilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac može angažovati treće lice na teret Isporučioca.

POTVRDA O IZVRŠENJU UGOVORA

Član 11.

Izvršavanje ugovornih obaveza Isporučioca se smatra završenim kada Naručilac i Isporučilac  potpišu Zapisnik o kvaltativnom i kvantitativnom prijemu i u kojem je naveden datum isporuke ugovorene robe (datum izvršenja ugovora).

Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Zapisnik o kvaltativnom i kvantitativnom prijemu smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovornih obaveza od strane Izvršioca. Po izdavanju Zapisnika o kvaltativnom i kvantitativnom prijemu, Naručilac preuzima punu odgovornost za bezbijednost isporučene robe.

Član 12.

Isporučilac garantuje da je ponudjena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Isporučilac garantuje kvalitet isporučene robe.

GARANCIJE

Član 13.

Isporučilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora (a najkasnije u roku od 8 dana) preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od  _______________ € (i slovima: ______________________ Eura), što čini 5% vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti i sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

UGOVORNA KAZNA

Član 14.

Ako Isporučilac zakasni sa isporukom robe svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupne ugovorne vrijednosti roba, s tim što iznos ovako određene ugovorne kazne ne može preći 10% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Isporučioca obaveze da u cjelosti završi isporuku ugovorene robe. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka isporuke ugovorene robe u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Isporučilac dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

RASKID UGOVORA

Član 15.

Naručilac ima pravo da raskine ovaj Ugovor u slučaju da Isporučilac:

- Ne dostavi Garanciju za dobro izvršenje posla u roku definisanim članom 13 ovog Ugovora;

- Ne postupi po zahtjevu Naručioca za otklanjanje nedostataka i ne otkloni iste u roku od 30 dana;

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz Ponude Isporučioca br. ______ od ________;

- Na bilo koji način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

- Neopravdano ne pristupi poslovima u cilju isporuke ugovorene robe;

- Obavijesti Naručioca podnošenjem saopštenja o novonastaloj finansijskoj situaciji iz kojeg Naručilac može da objektivno zaključi da Isporučilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze ili ako Isporučilac ne podnese takvo saopštenje, a Naručilac u svakom slučaju donese objektivan zaključak da Isporučilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze zbog finansijske situacije Izvršioca;

- Ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja;

- Preda ili ponudi (neposredno ili posredno) nekom licu mito, poklon, napojnicu, proviziju ili neku drugu stvar od vrijednosti kao podsticaj ili nagradu:

  - Za činjenje ili nečinjenje u vezi Ugovora,

  - Za favorizovanje ili nefavorizovanje nekog lica u vezi Ugovora

  - Ili ako bilo koji Isporučiočev službenik, zastupnik ili neko drugo lice preda ili ponudi (neposredno ili posredno) bilo kom licu bilo koji pomenuti podsticaj ili nagradu.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom ukoliko Isporučilac ne sanira takve događaje ili okolnosti u otkaznom roku.

Po raskidu Ugovora, Naručilac može da aktivira garanciju za dobro izvršenje posla.

Član 16.

Isporučilac ima pravo da raskine Ugovor ako:

- Naručilac u bitnoj mjeri ne izvršava svoje ugovorne obaveze vezano za plaćanje za isporučenu robu;

- Duža obustava posla utiče na cjelokupne ugovorene obaveze bez krivice Isporučioca;

- Naručilac ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dijela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja.

U svakom od ovih slučajeva, Isporučilac ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana. Međutim u slučaju pod (c) ima pravo na trenutni raskid Ugovora.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 17.

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

ANTIKORUPTIVNA KLAUZULA

Član 18.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

PRIMJENA PROPISA

## Član 19.

Za sve što nije predvidjeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 20.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

## Član 21.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Isporučiocu, a 2 (dva) primjerka ostaju Naručiocu.

I S P O R U Č I L A C                                                                    N A R U Č I L A C

_____________________________                                             _______________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17). „

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

1. Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, koje je takođe potrebno uračunati u ukupan broj strana ponude.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

2. Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu trajanja Okvirnog sporazuma.

3. Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

4. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj ili neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

11.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

12. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

13. Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

15. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

16. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi e-mailom na adresu naručioca mirko.dedovic@cedis.me.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

# Footnotes

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama